## Slide 1: Оценка свежести мяса

## Slide 2: Органолептические методы исследований
Органолептически устанавливают запах поверхностного слоя туши или испытуемого образца. Затем чистым ножом делают разрез и сразу определяют запах в глубинных слоях. При этом особое внимание обращают на запах мышечной ткани, прилегающей к кости.
  Определение запаха

## Slide 3
  Определение внешнего вида и цвета туши
Вид и цвет мышц на разрезе определяют в глубинных слоях мышечной ткани на свежем разрезе мяса. При этом устанавливают наличие лип- кости путем ощупывания и увлажненность поверхности мяса на разрезе путем приложения к разрезу кусочка фильтровальной бумаги

## Slide 4
  Определение консистенции
На свежем разрезе туши или испытуемого образца легким надавливанием пальца образуют ямку и следят за ее выравниванием

## Slide 5
  Определение состояния сухожилий
Состояние сухожилий определяют в туше в момент отбора образцов. Ощупыванием сухожилий устанавливают их упругость, плотность и состояние суставных поверхностей

## Slide 6
Состояние жира определяют в туше в момент отбора образцов, устанавливают цвет, запах и консистенцию жира
  Определение состояния жира

## Slide 7
  Определение прозрачности и аромата бульона
Запах мясного бульона определяют в процессе нагревания до 80- 85°С в момент появления паров, выходящих из приоткрытой колбы.
Для определения прозрачности 20 см3 бульона наливают в мерный цилиндр вместимостью 25 см3, имеющий диаметр 20 мм, и устанавливают степень его прозрачности визуально

## Slide 8: ЛАБОРАТОРНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
  Метод определения количества летучих жирных кислот
  (применяется при разногласиях в оценке свежести мяса)
X = (v – v0) К · 5,61
где v – количество 0,1 моль/дм3 раствора гидроокиси калия (или гидроокиси натрия), израсходованное на титрование 200 см3 дистиллята из мяса, см3;
v0 – количество 0,1 моль/дм3 раствора гидроокиси калия (или гидроокиси натрия), из- расходованное на титрование 200 см3 дистиллята контрольного анализа, см3;
К – поправка к титру 0,1 моль/дм3 раствора гидроокиси калия (или гидроокиси натрия);
5,61 – количество гидроокиси калия, содержащееся в 1 см3 0,1 моль/дм3 раствора, мг.

## Slide 9
Метод определения продуктов первичного распада белков в бульоне
Мясо считают свежим, если при добавлении раствора сернокислой меди бульон остается прозрачным.
Мясо считают сомнительной свежести, если при добавлении раствора сернокислой меди отмечается помутнение бульона, а в бульоне из замороженного мяса – интенсивное помутнение, с образованием хлопьев.
Мясо считают несвежим, если при добавлении раствора сернокислой меди наблюдается образование желеобразного осадка, а в бульоне из размороженного мяса – наличие крупных хлопьев.

## Slide 10
  Метод микроскопического анализа
Мясо считают свежим, если в мазках-отпечатках не обнаружена микрофлора или в поле зрения препарата видны единичные (до 10 клеток) кокки и палочковидные бактерии и нет следов распада мышечной ткани.
Мясо считают сомнительной свежести, если в поле зрения мазка- отпечатка обнаружено не более 30 кокков или палочек, а также следы распада мышечной ткани; ядра мышечных волокон в состоянии распада, исчерченностъ волокон слабо различима.
Мясо считают несвежим, если в поле зрения мазка-отпечатка обнаружено свыше 30 кокков или палочек, наблюдается значительный расход тканей: почти полное исчезновение ядер и латное исчезновение исчерченности мышечных волокон.

## Slide 11: ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
  Определение амино-аммиачного азота
Х =1,4 × U
U – количество мл 0,1 н. едкого натрия, пошедшего на второе титрование.
Санитарная оценка:
не более 1,26 мг – мясо свежее;
от 1,27 до 1,68 мг – мясо подозрительной свежести;
более 1,68 мг – несвежее (для кроликов от 1,90 до 2,5 мг).

## Slide 12
Санитарная оценка:
Свежее мясо – бледно-желтый цвет.
Сомнительное – желто-оранжевый цвет.
Несвежее – оранжевый, оранжево-красный осадок
Определение аммиака с реактивом Несслера

## Slide 13
  Определение рН мяса
Санитарная оценка: с
вежее мясо – рН не превышает 6,2 (5,7-6,0)