## Slide 1: Программирование в TRIK studio

## Slide 8: Блоки TRIK Studio

## Slide 9: Блоки TRIK Studio

## Slide 10: Блоки TRIK Studio
Х
Y

## Slide 11: Блоки TRIK Studio
Светодиод
Задержка
Получить точку (ЛК)

## Slide 12: Пример
Взлететь.
Пролететь в точку на высоте 1 метр в точку x=1, y=1.
Сесть.

## Slide 13: Пример

## Slide 14: Пример
Взлететь.
Пролететь по квадрату со стороной 0.5 м на высоте 0.4 м.
Сесть.
При взлёте, посадке и на каждом повороте менять цвет лампочек на плате квадрокоптера.

## Slide 15: Пример

## Slide 16: Порядок действий
Генерировать код в lua
Отключить дрон от компьютера
Проверить связь между пультом и дроном, заведя
моторы и отключив их
Перевести переключатель SWB в
крайнее нижнее положение
Во вкладке «Автопилот»
нажать «lps»
Подключить дрон к компьютеру через USB
Составить программу(схему) в Trik
Скопировать код в Pioneer station
Нажать «Загрузить»
Нажать на кнопку на базовой плате, включив программу
Отойти на безопасное расстояние
После окончания работы программы для возврата дрона в ручное управление перевести переключатель SWB в крайнее верхнее положение