## Slide 1: Лекция №5 Массообменные процессы

## Slide 2: Вопросы
Основы теории массообмена. Механизм процессов массопереноса
Сушка пищевых продуктов. Способы сушки, реализуемые в сушилках. Зерносушилки
Перегонка и ректификация

## Slide 3
1. Основы теории массообмена. Механизм процесса массопереноса

## Slide 4: Массообменные процессы
Переход вещества из одной фазы в другую через разделяющую их поверхность, или передвижение вещества в пределах одной фазы:
молекулярная диффузия, масоотдача и массопередача

## Slide 5: Молекулярная диффузия
где dM – количество продиффундировавшего вещества, кг;
.D – коэффициент молекулярной диффузии
Знак минус показывает, что при молекулярной диффузии концентрация убывает в направлении перемещения вещества . - градиент концентрации,
dF – элементарная площадка, через которую происходит диффузия; dt– продолжительность диффузии.

## Slide 6: Массоотдача
Перенос вещества в объеме одной фазы за счет молекулярной и конвективной диффузий

## Slide 7: Массопередача
Переход вещества из одной фазы в другую через разделяющую их поверхность

## Slide 8: Механизм процесса массопереноса
В массопереносе участвуют, как минимум, три вещества:
1) распределяющее вещество составляющее первую фазу G;
2) распределяющее вещество составляющее вторую фазу L;
3) распределяемое вещество (или вещества), которое переходит из одной фазы в другую М

## Slide 10: Начальная фаза
Распределяемое вещество в фазе G имеет концентрацию у.
В фазе L в начальный момент распределяемое вещество отсутствует, т.е.концентрация его в этой фазе х = 0.
Если фазы G и L привести в соприкосновение друг с другом, начинается переход распределяемого вещества из фазы G в фазу L, и с появлением вещества М в фазе L начинается обратный переход его из фазы L в фазу G.

## Slide 11: Классификация массообменных процессов
Массообменные процессы со свободной границей контакта фаз:
Абсорбция, ректификация, экстракция
Массообменные процессы с неподвижной поверхность контакта фаз:
Сушка, адсорбция, ионный обмен, мембранное разделение, кристаллизация, экстрагирование

## Slide 12
2. Сушка пищевых продуктов. Способы сушки, реализуемые в сушилках. Зерносушилки

## Slide 13: СУШКА
Процесс обезвоживания материала за счет испарения влаги и отвода ее паров - сушка.
Все тела обладают способностью поглощать влагу, отдавать влагу и интенсивно удерживать влагу.
Количество влаги в теле меняется в значительных пределах в зависимости от условий.

## Slide 14
Сушка пищевых продуктов необходима по разным причинам:
для снижения массы продукта,
облегчения хранения и транспортировки,
для консервирования и длительного хранения,
для увеличения срока годности,
для получения продукта желаемого размера и со свойствами текучести.
В сушеных продуктах не могут расти и размножаться микроорганизмы порчи, без воды не смогут действовать также многие ферменты, обусловливающие нежелательные изменения химического состава пищи.

## Slide 15: Способы сушилок
инфракрасная,
микроволновая,
конвективная,
сублимационная (вакуумная),
акустическая,
кондуктивная,
распылительная сушка.

## Slide 16
Инфракрасная сушка продуктов - это процесс ускоренного испарения влаги за счет воздействия инфракрасного излучения. Именно инфракрасные лучи так влияют на молекулярную структуру продукта, что при этом сохраняются витамины, биологически активные вещества, естественный цвет, вкус и аромат подвергающихся сушке продуктов.

## Slide 17
Микроволновая сушка — это передовая технология, с помощью которой можно осуществлять сушку рыбы, мяса, зерна, фруктов и овощей, строительных материалов, овечьей шерсти, хлопка, лекарственных трав.
Микроволновое оборудование все чаще можно встретить на крупных рентабельных производствах.

## Slide 18
Конвективная сушка — это процесс теплопередачи за счет воздействия на продукт воздушного агента.
Агент обладает определенной энергией, которую сообщает телу.
В процессе взаимодействия тела и воздуха происходит теплообмен, интенсивность которого зависит от выбора температуры теплоносителя.

## Slide 19
Акустическая сушка – это способ обезвоживания продукта посредством интенсивного ультразвукового воздействия. Это циклический способ удаления влаги.

## Slide 20
Кондуктивный способ сушки пищевых продуктов основывается на передаче тепла высушиваемому продукту путем непосредственного контакта с нагреваемой поверхностью сушильного оборудования.
Для сушки продуктов питания этот способ используется не часто.

## Slide 21
Распылительная сушка — способ удаления растворителя из растворов и суспензий, основанный на впрыскивании капель жидкости в поток газа-носителя,

## Slide 22: Зерносушилки
Зерносушилка - это специальное устройство для сушки зерновых культур, принцип работы которого заключается в передаче тепловой энергии или выветривании.
Благодаря такому оборудованию снижается влажность продукции, что обеспечивает длительное и безопасное хранение зерновых.

## Slide 23: Классификация зерносушилок
По типу конструкции;
  Шахтные
  Модульные (колонковые)
  Башенные
  Жалюзийные
  Мобильные
  Карусельные

## Slide 24
По принципу работы:
  Контактные
  Конвективные
По принципу сушки:
  Поточные
  Циклические
По вектору движения зерна:
  Горизонтальные
  Вертикальные

## Slide 25: Шахтные зерносушилки

## Slide 26: Барабанные зерносушилки

## Slide 27: Камерные зерносушилки

## Slide 28: Туннельные зерносушилки

## Slide 29: Туннельные зерносушилки

## Slide 30: Ленточная зерносушилка

## Slide 31
По направлению движения воздуха:
  Зерносушилки поперечного потока
  Зерносушилки одностороннего потока
  Зерносушилки противотока
  Зерносушилки смешанного потока

## Slide 32
3. Перегонка и ректификация

## Slide 33
Ректификация,или перегонка - физический способ разделения смеси компонентов, имеющих различные температуры кипения и различные плотности.

## Slide 35
Разделение путем перегонки основано на различной температуре кипения отдельных веществ, входящих в состав смеси. Так, если смесь состоит из двух компонентов, то при испарении компонент с более низкой температурой кипения (низкокипящий компонент) переходит в пары, а компонент с более высокой температурой кипения (высококипящий компонент) остается в жидком состоянии. Полученные пары конденсируются, образуя дистиллят или ректификат, а неиспаренная жидкость называется остатком

## Slide 36
В результате перегонки низкокипящий компонент переходит в дистиллят, а высококипящий – в остаток. Такой процесс называется простой перегонкой. При этом не достигается полного разделения смеси. Оба компонента являются летучими, оба переходят в пары, но в разной степени. Поэтому образующиеся при перегонке пары не представляют собой чистого низкокипящего компонента.

## Slide 38
Спасибо за внимание!